## Slide 1: Chapitre 2 Unités de mesure et transformations de l’énergie
Jean-Alain HERAUD
Université de Strasbourg
FSEG/BETA
Economie de l’énergie
EOST
Cours 2012-2013
Notes: Jean-Alain HERAUD
Jean-Alain HERAUD
<number>

## Slide 2: 1. Unités de mesure des ressources énergétiques
A la différence des sciences physiques, l’économie et le management de l’énergie s’expriment avec une grande variété d’unités de mesure.
L’énergie n’est pas homogène pour le monde de l’industrie ou pour le consommateur final: la dimension qualitative est essentielle
EOST J-A. HERAUD 2012-13

## Slide 3: Unités physiques d’énergie
La physique s’exprime en Joule, les ingénieurs et commerçants souvent avec d’autres unités
  généralement beaucoup plus grandes, comme la thermie ou le kWh
L’ordre de grandeur est plutôt le million de joules:
  1 MJ (mégajoule) vaut:
    0,239 th (thermie)
    0,278 kWh
  Remarque: 1 th = 1,163 kWh (même ordre de grandeur)
Dans certaines industries on parle encore en unités anglaises, le BTU (British Thermal Unit):
  1 BTU = 1,055 10-3 MJ= 0,252 10-3 th
EOST J-A. HERAUD 2012-13

## Slide 4: Equivalents standard pour le pétrole et le charbon
Tonne équivalent pétrole (tep):
  1 tep = 12 602 kWh (12,6 MWh) = 10 838 th
  Remarque: c’est une moyenne (pour un « bon » pétrole)
Tonne équivalent charbon (tec):
  1 tec = 0,6 tep
  Remarque: c’est une moyenne (pour une matière encore plus hétérogène que le pétrole conventionnel); la référence c’est l’anthracite qui est la meilleure forme de charbon
EOST J-A. HERAUD 2012-13

## Slide 5: Quelques exemples de contenu énergétique
1 tonne de gazole ou fioul domestique a un PCI (pouvoir calorifique inférieur) d’approximativement 1 tep (42 GJ)
1 tonne d’essence moteur = 1,05 tep
1 tonne de fioul lourd = 0,95 tep
1 tonne de houille = 0,62 tep
1 tonne de coke (de houille ou de pétrole) = 0,76 tep
1 tonne de lignite = 0,4 tep
EOST J-A. HERAUD 2012-13

## Slide 6: L’unité traditionnelle utilisée dans l’industrie pétrolière
Le baril:
  1 baril = 159 litres
Soit:
  0,133 tep
  1,676 kWh
  1,442 th
  Remarque: 100 $/baril fait alors 5,5 ¢/kWh
EOST J-A. HERAUD 2012-13

## Slide 7: Synthèse des taux de conversion
EOST J-A. HERAUD 2012-13

## Slide 8: 2. La conversion des énergies
Il y a d’abord des questions de rendement dans les installations:
  Le contenu énergétique théorique d’une tonne de pétrole standard est 12,6 MWh
  Mais le rendement moyen des centrales thermiques fait qu’on en tire concrètement
  4 MWh d’électricité
Pour ce qui est du gaz naturel, le pouvoir calorifique moyen est de 10 th/m3
  Donc 1m3 GN correspond à 11,6 kWh (un millième de tep)
EOST J-A. HERAUD 2012-13

## Slide 9: La conversion du charbon
EOST J-A. HERAUD 2012-13
Notes: Jean-Alain HERAUD
Jean-Alain HERAUD
<number>

## Slide 10
EOST J-A. HERAUD 2012-13

## Slide 11: 3. La densité énergétique
EOST J-A. HERAUD 2012-13

## Slide 12: Densité d’énergie (MJ/l)
EOST J-A. HERAUD 2012-13

## Slide 13: Rendement et encombrement: le cas de l’automobile
Vecteur énergétique | Essence DIESEL | Batteries LITHIUM | Gaz Naturel | Hydrogène
Energie à stocker pour 100 kWh mécaniques | 360 kWh | 115 | 300 | 200
Volume nécessaire | 40 litres | 500 à 700 | 130 à 200 | 200 à 250
Poids | 35 à 40 kg | 600 à 1000 | 250 | 100 à 150
Durée de remplissage | 5 mn | 3000 à 7000 | 5 | 5
Source: Pour la Science , Dossier N°69, 2010
EOST J-A. HERAUD 2012-13